## Slide 1: Modelo paramétrico de propriedades hidrostáticas
PNV3425 · PROJETO DE SISTEMAS OCEÂNICOS · EXERCÍCIO 7
Plataforma semissubmersível: ∇, Δ, KB, BM e KM
6
parâmetros de entrada
4
etapas de cálculo
1
função em Python
Eduardo Bicca · João Pedro Boreli · Taumanni | Escola Politécnica da USP · 28/10/2026
Notes: Abertura. Objetivo: construir um modelo paramétrico que, a partir das 6 dimensões principais da semissubmersível, calcule volume deslocado, deslocamento, KB, BM e KM. Vamos mostrar o passo a passo, as fórmulas, o código e como verificamos os resultados.

## Slide 2: O problema: 6 dimensões definem a hidrostática
ENUNCIADO E HIPÓTESES
Lp
100 m
bp
15 m
hp
15 m
bc
15 m
hc
45 m
T
30 m
ρ
1,025 t/m³
Saídas pedidas: ∇ e Δ · KB · BM · KM
ρ da água salgada é dado nosso (não vem no enunciado). Tudo em m, m³ e t.
Hipóteses do modelo
Pontoons submersos e colunas cortando a LDA: hp < T ≤ hp + hc (15 < 30 ≤ 60)
Colunas nas extremidades dos pontoons, com bc ≤ bp
Planta quadrada: dimensão global Lp nas duas direções
Costado vertical: área de flutuação constante no intervalo de calado
Sem contraventamentos, apêndices ou cantos arredondados
Notes: A plataforma tem 2 pontoons retangulares e 4 colunas quadradas. Pela vista em planta, a dimensão global é Lp nas duas direções, então a planta é quadrada. Hipótese central: o calado está entre o topo do pontoon e o topo da coluna, então o pontoon está todo submerso e só as colunas atravessam a linha d'água. Com T = 30 m isso é atendido (15 < 30 ≤ 60). A restrição do enunciado bc ≤ bp também é atendida (15 = 15).

## Slide 3: Uma função, quatro etapas encadeadas
ESTRUTURA DO CÓDIGO
1
Volume e deslocamento
∇ = ∇p + ∇c
58 500 m³
2
Centro de carena
KB = Σ∇i·kbi / ∇
10,96 m
3
Raio metacêntrico
BM = IWP / ∇
28,08 m
4
Metacentro
KM = KB + BM
39,04 m
Por que paramétrico?
Entradas = parâmetros do enunciado; nenhuma constante escondida
Nova alternativa de projeto = trocar os 6 números e rodar
Permite varrer o espaço de projeto (slide 8)
Notes: O modelo é uma única função Python com as 6 dimensões e a densidade como argumentos. As etapas são encadeadas: o volume alimenta KB e BM, e KM é a soma dos dois. O código no slide é a versão resumida do notebook; a lógica é idêntica.

## Slide 4: Uma função, quatro etapas encadeadas
ESTRUTURA DO CÓDIGO
Por que paramétrico?
Entradas = parâmetros do enunciado; nenhuma constante escondida
Nova alternativa de projeto = trocar os 6 números e rodar
Permite varrer o espaço de projeto (slide 8)
Notes: O modelo é uma única função Python com as 6 dimensões e a densidade como argumentos. As etapas são encadeadas: o volume alimenta KB e BM, e KM é a soma dos dois. O código no slide é a versão resumida do notebook; a lógica é idêntica.

## Slide 5: ∇ e Δ: o empuxo está nos pontoons
PASSO 1 · VOLUME DESLOCADO E DESLOCAMENTO
∇p = 2·Lp·bp·hp = 2·100·15·15 = 45 000 m³
∇c = 4·bc2·(T − hp) = 4·152·15 = 13 500 m³
∇ = ∇p + ∇c = 58 500 m³
Δ = ρ·∇ = 1,025 · 58 500 = 59 962,5 t
Racional. Só conta o que está abaixo da LDA: cada coluna entra com T − hp = 15 m, não com hc. 77% do volume fica nos pontoons, entre 15 e 30 m de profundidade, onde a pressão de onda já decaiu bastante — é a lógica da semissubmersível.
Chart: Composição de ∇ = 58 500 m³
| Pontoons | Colunas (parte submersa)
Volume | 45000 | 13500
Notes: Volume deslocado: os dois pontoons estão inteiros na água, 45 000 m³. As colunas só contribuem com a parte submersa, de hp até T, ou seja 15 m cada: 13 500 m³. Total 58 500 m³; com rho = 1,025 t/m³, o deslocamento é 59 962,5 t. Ponto pragmático: 77% do empuxo está nos pontoons, longe da superfície, o que reduz as forças de onda.

## Slide 6: KB: média dos centroides ponderada pelo volume
PASSO 2 · CENTRO DE CARENA
KB = (∇p·kbp + ∇c·kbc) / ∇
kbp = hp / 2 = 7,5 m
kbc = hp + (T − hp)/2 = 22,5 m
KB = (45 000·7,5 + 13 500·22,5)
/ 58 500 = 10,96 m
1
Momento estático
Soma dos momentos de cada volume em relação à quilha, dividida pelo volume total.
2
B dentro do pontoon
KB = 10,96 m < hp = 15 m: o centro de empuxo fica onde está o volume.
3
Sobe com o calado
Cada metro a mais de T soma 900 m³ acima de 15 m e puxa B para cima.
Notes: KB é a cota do centróide do volume submerso. Como o volume é composto, usamos a média ponderada (momento estático): o pontoon tem centróide a hp/2 = 7,5 m e a parte submersa das colunas a hp + (T - hp)/2 = 22,5 m. Resultado KB = 10,96 m, dentro do pontoon, porque 77% do volume está lá.

## Slide 7: BM: a estabilidade vem do afastamento das colunas
PASSO 3 · RAIO METACÊNTRICO
BM = IWP / ∇
IWP = Σ(Ipróprio + A·d2) = 4·[bc4/12 + bc2·d2]
d = (Lp − bc)/2 = 42,5 m
IWP = 4·(4 218,75 + 406 406,25) = 1 642 500 m4
BM = 1 642 500 / 58 500 = 28,08 m
99%
de IWP vem do termo de Steiner A·d2; a inércia própria das colunas é só 1%
Roll = pitch aqui. Planta quadrada e bc = bp dão dT = (Lp − bp)/2 = dL, logo BMT = BML. Se bc < bp, as duas direções devem ser calculadas separadamente.
Notes: BM = I/∇, em que I é o momento de inércia do plano de flutuação. Os pontoons estão submersos, então o plano de flutuação é só a seção das 4 colunas: 900 m². Pelo teorema de Steiner, cada coluna contribui com sua inércia própria bc^4/12 mais área vezes d², com d = 42,5 m. O termo de transporte é 99% do total: a estabilidade de uma semi vem de afastar as colunas, não de aumentar a área. Como a planta é quadrada e bc = bp, o braço é igual nas duas direções e BM transversal = BM longitudinal = 28,08 m.

## Slide 8: KM = KB + BM, e como sabemos que está certo
PASSO 4 · RESULTADOS E VERIFICAÇÃO
∇
58 500 m³
Δ
59 962,5 t
KB
10,96 m
BM
28,08 m
KM
39,04 m
Checagens
Conta à mão reproduz a saída do notebook
Restrições: bc ≤ bp e hp < T ≤ hp + hc
Borda livre hp + hc − T = 30 m
Coerência: KB < T < KM (M acima da LDA)
KM não é GM: GM = KM − KG exige o KG, fora do escopo
Notes: KM = KB + BM = 10,96 + 28,08 = 39,04 m, ou seja, o metacentro fica 9 m acima da linha d'água. Verificamos: (1) refizemos as contas à mão e batem com o notebook; (2) a geometria respeita as restrições do enunciado; (3) a ordem dos pontos K, B, LDA, M é fisicamente coerente. Atenção: KM não é a altura metacêntrica. A altura metacêntrica é GM = KM - KG e depende da distribuição de pesos, que não faz parte deste exercício.

## Slide 9: Sensibilidade ao calado e conclusões
O MODELO EM USO
Chart: Cotas (m) em função do calado T (m)
| 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60
KM | 42.68 | 41.59 | 40.71 | 40 | 39.45 | 39.04 | 38.75 | 38.57 | 38.49 | 38.5 | 38.59 | 38.75 | 38.98 | 39.26 | 39.61 | 40 | 40.44 | 40.92
BM | 34.76 | 33.18 | 31.74 | 30.42 | 29.2 | 28.08 | 27.04 | 26.07 | 25.17 | 24.33 | 23.55 | 22.81 | 22.12 | 21.47 | 20.86 | 20.28 | 19.73 | 19.21
KB | 7.92 | 8.41 | 8.97 | 9.58 | 10.25 | 10.96 | 11.71 | 12.5 | 13.32 | 14.17 | 15.04 | 15.94 | 16.86 | 17.79 | 18.75 | 19.72 | 20.71 | 21.71
T (cota da LDA) | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60
Projeto em T = 30 m. KM é mínimo onde cruza a reta T: T* ≈ 38,5 m (KM ≈ 38,5 m).
Conclusões
Semi = pouca área na LDA (900 m²) e volume profundo: menos excitação de onda, estabilidade pelo afastamento das colunas.
Mais calado: KB sobe e BM cai (IWP fixo, ∇ cresce). dKM/dT = (AWP/∇)(T − KM) → KM mínimo quando M toca a LDA.
Alavancas de projeto: espaçamento e lado das colunas, pois IWP ∝ bc2·d2.
Próximo passo: KG → GM, curva GZ e condição de trânsito (T < hp).
Notes: Com o modelo paramétrico varremos o calado entre hp e hp + hc. KB cresce porque somamos volume acima; BM cai porque a inércia do plano de flutuação não muda (só colunas) enquanto o volume aumenta. Derivando: dKM/dT = (A_WP/∇)(T - KM). Logo KM tem mínimo exatamente quando o metacentro está na linha d'água: T* ≈ 38,5 m. No nosso ponto, T = 30 m, KM ainda está caindo com o calado (cerca de -0,14 m por metro). Para aumentar KM, a alavanca mais eficiente é afastar as colunas (d²). O próximo passo natural é o KG para obter GM e a curva de estabilidade.